Kraków, dn. 28.09.2015 r.

ZP-271/18-2/2015

#### DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I

# dot. sprawy: ZP/17/2015

###### Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na „Dostawę specjalistycznego sprzętu do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie (”, znak sprawy: ZP/17/2015 wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art.38 ust.2 przedstawiam poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sprzęt fabrycznie nowy o poniższych parametrach?

Parametry techniczne

Zasilanie: 230V 50-60Hz

Waga 8,2 kg

Generator impulsów wysokiej częstotliwości przeznaczony do: • Denerwacja powierzchni • Rizotomia gałęzi przyśrodkowych • Denerwacja stawu krzyżowo-biodrowego • Chrodotomia przezskórna • Przecinanie warstwy grzebietowego wniknięcia korzeni rdzeniowych (DREZ) • Neuralgia obwodowa • Neuralgia nerwu trójdzielnego • Zabiegi na gałęzi łączącej

Elektrody Niklowo-tytanowe o dostępnych długościach 50, 100, 150 i 200 mm, kodowane kolorami ułatwiając szybkie rozpoznanie długości dedykowanych igieł jednorazowych

Aparat wyposażony w dotykowy ekran LCD o wymiarach 5,5x8", kąt widzenia minimum 160°

Aparat wyposażony w pulpit umoliwiający wykonanie stymulacji czuciowej, ruchowej oraz lezji

Oddzielna kolorystyka wyświetlanej grafiki dla każdej wykonywanej czynności zmniejszająca możliwość pomyłki

Obrazowanie na ekranie wartości napięcia, prądu, temperatury, impedancji, czasu w zalezności od wykonywanej czynności

Praca w trybach: 1. Termolezja Ciągła 2. Termolezja Pulsacyjna 3. Lezja międzykręgowa

Odliczanie czasu trwania lezji powinno się rozpocząć od momentu, kiedy różnica temperatury pomiędzy temperaturą osiągniętą, a temperaturą zadaną będzie równa lub mniejsza niż 3 °C

Zakres zadanej temperatury na końcu elektrody podczas lezji ciągłej: 5-95 °C

Zakres zadanej temperatury na końcu elektrody podczas pracy pulsacyjnej: 5-50 °C

Możliwość wykonania 4 niezależnie sterowanych lezji w tym samym czasie

Możliwość wykonania procedur monopolarnych i bipolarnych na różnych elektrodach w tym samam czasie

Możliwośc wykonania procedury termicznej i pulsacyjnej na różnych elektrodach w tym samym czasie

Możliwość zaprogramowania odcinka kręgosłupa oraz poziomu lezji

Możliwość zapisu zindywidualizowanych ustawień wielu lekarzy

Możliwość zapisania przez użytkownika szczegółowych informacji dotyczących zabiegu

Możliwość wydruku karty pacjenta zaraz po zakończonym zabiegu

Oprogramowanie z funkcją kontroli bezpieczeństwa: • Funkcja dwustopniowego uruchamiania w celu wyeliminowania możliwości przypadkowego uruchomienia • Automatyczne monitorowanie temperatury każdej kaniuli • Kontrolowanie temperatury w trakcie zabiegu • Podwójny pomiar temperatury i sterowanie na potrzeby zabiegów bipolarnych

Regulacja głośności

Stymulacja motoryczna

Motoryczna – częstotliwość impulsów: 1-5 Hz (co 1Hz )oraz 7 Hz, 10 Hz i 20 Hz

Szerokość impulsów: 0,1 ms; 0,2 ms; 0,5 ms; 0,75 ms; oraz 1 ms; 2 ms; 3 ms; 5 ms

Możliwość regulacji napięcia dla stymulacji motorycznej w zakresie min.: 0–10 V ze skokiem co 0,01 lub 0,1

Stymulacja czuciowa

Częstotliwość impulsów: 10Hz, 20Hz, 30Hz, 50Hz, 75Hz, 100Hz, 150Hz, 200Hz

Szerokość impulsów: 0,1ms, 0,2; 0,5ms 0,75 ms oraz 1ms, 2ms, 3ms i 5ms

Możliwość regulacji napięcia wyjściowego dla stymulacji czuciowej w zakresie min.: 0–10 V ze skokiem co 0,01 lub 0,1

Wybór rodzaju stymulacji automatycznie oferuje optymalne parametry impulsów dla danej stymulacji

Lezja termiczna

Zakres temperatur 5-95°C

Czas regulowany w zakresie 0-999s (z przedziałem co 1s)

Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji

Wybór rodzaju stymulacji automatycznie oferuje optymalne parametry impulsów dla danej stymulacji

Lezja pulsacyjna

Czas regulowany w zakresie 0-999s (z przedziałem co 1s)

Dopuszczalna temperatura regulowana- od min. 5 °C do 50°C z dokładnością co 1 °C

Parametry impulsów: 2Hz/20ms, 100Hz/2ms, 50Hz/4ms, 20Hz/10ms, 2Hz/100ms, 400Hz/0,5ms

Sygnał akustyczny po zakończeniu lezji

Wyposażenie generatora

1szt Generator wyposażony w: 2x złącza elektrod aktywnych umożliwiający podłączenie do 4 niezleżnie sterowanych elektrod jednocześnie 1x złącze podkładki uziemiającej 1x złącze sterownika ręcznego 1x złącze drukarki 1x złącze serwisowe RS-232

Elektroda wielorazowego użytku, długość 100mm- 2 szt

Elektroda wielorazowego użytku, długość 150mm- 2 szt

Kasety sterylizacyjce - 2szt

Kabel łączący generator z dwiema elektrodami - 2szt

Kabel do podkładki uziemiającej - 1szt

Instrykcja obsługi w języku polskim

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Zastępca Dyrektora

ds. Planowana i Marketingu

mgr Barbara Kamysz