Kraków, dnia 26.02.2019 r.

Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia

na:

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.

Załączniki:

Załączniki: 2 szt.

- Program funkcjonalno – użytkowy.

- Zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

Oznaczenie Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej wartości zamówienia, a nie udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, potencjalnemu wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zawarcia umowy w wyniku przedstawienia najniższej wartości.

Opis przedmiotu wyceny

UWAGA: Wycena szacunkowa powinna być wykonana odrębnie dla robót kwalifikowalnych i odrębnie dla robót niekwalifikowalnych!

Na niniejsze zadanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

- Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie:

a/ Projekt i roboty kwalifikowalne:

- Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w części piwnicznej budynku. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i powrotnych- 42 pkt. montaż licznika ciepła 1 szt.

- Montaż systemu solarnego składającym się z 40 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody i systemu solarnego - 20 szt., zastąpić „Opomiarowanie instalacji ciepłej wody” – 1 licznik ciepłej wody użytkowej i opomiarowanie systemu solarnego – 1 licznik.

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Oświetlenie LED - Panel 20W i 40W w nowej oprawie 126 szt.

- Żarówka LED 8W w nowej oprawie 272 szt.

- Montaż czujników ruchu - 90 szt.

- Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi dla potrzeb pomieszczenia kuchni, jadalni i pracowni analitycznej oraz montaż licznika chłodu - 319 m2.

- Docieplenie ścian zewnętrznych dziedzińca wełną mineralną. Grubość izolacji 15 cm, λ=0,036 W/(mK) -1 759,50 m2.

- Docieplenie ścian wewnętrznych między strychem starego budynku a pomieszczeniami ogrzewanymi nowego budynku wełną mineralną. Grubość izolacji - 10 cm; λ=0,036 W/(mK) - 145,3 m2.

- Docieplenie stropów nad przejazdami wełną mineralną Grubość izolacji - 18 cm; λ=0,036 W/(mK) - 110,25 m2. UWAGA: występuje konieczność przełożenia instalacji w.u. i c.o. biegnącej w poprzek przejazdu – łącznie 8 rurociągów o dł. 4 mb;  śr.: Φ 25 – 2 szt, Φ 32 – 3 szt, Φ 50 – 2 szt, Φ 80 – 1 szt.

- Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Grubość izolacji - 20 cm; λ=0,036 W/(mK) -1 448,25 m2.

- Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej. Grubość izolacji - 23 cm; λ=0,042 W/(mK) -501,35 m2.

- Docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym. Grubość izolacji - 14 cm; λ=0,036 W/(mK) -361,81 m2.

- Wymiana starych drzwi zewnętrznych (6 szt.) na nowe WT2021, współczynnik U= 1,3 W/(m2K) - 16,33m2.

- Renowacja starych drzwi zewnętrznych (1 szt.) - drzwi drewniane, współczynnik U= 3,50 W/(m2K) - 4,56 m2.

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych - 212szt./m2.

b/ Projekt i roboty niekwalifikowalne:

- Skucie istniejących i wykonanie nowych nawierzchni betonowych podworców, ze spadkami (beton C30/37, napowietrzony 4%, klasa ekspozycji XF3 XA2, dylatacja masami elastycznymi) – 245 m2, średnia grubość betonu 20 cm.

- Odtworzenie przyściennego magazynu gazów medycznych (istniejąca zabudowa z siatki z zadaszeniem z blachy trapezowej), wykonanie nowej rampy dla 3 zbiorników tlenu ciekłego po 1000 kg każdy,  oraz szafy rozdzielczej sprężonych gazów medycznych - 12 butli x 50l.

- Wymiana odpowietrzników kanalizacyjnych z fragmentem rury kanalizacyjnej w nowej części szpitala (stropodachu)  - 11 pionów po ok. 6 mb, Φ110/80.

- Demontaż i ponowny montaż z uruchomieniem klimatyzatorów zainstalowanych w podworcach - 27 szt.

- Wymiana parapetów okiennych (170 mb), rynien (20 mb) i rur spustowych (125 mb) o śr. 150 mm.

Zadanie w całości winno zostać zrealizowane w 2019 roku.

Termin składania wyceny

- Wycenę określona na Załączniku nr 1, należy składać w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4 – Dział Techniczny lub e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl

- Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2019r., o godz. 10.00.

Załącznik Nr 1

Szacunkowa wycena wartości zamówienia

na

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.

W odpowiedzi na wniosek szacunkowa wartość zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1,

wynosi:

Dla robót kwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

Dla robót niekwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)