Kraków, dnia 29.11.2019 r.

Wniosek o oszacowanie wartości zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 i Al. Focha 33. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.

Załączniki:

Załączniki: 14 szt.

- Audyty energetyczne Skarbowa, Focha (2)

- Programy funkcjonalno – użytkowe Skarbowa, Focha (2)

- Zalecenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (4)

- Przedmiary Skarbowa (1)

- Koncepcja wentylacji mechanicznej Skarbowa, Focha (5)

Oznaczenie Zamawiającego

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowy wniosek ma charakter wyceny szacunkowej wartości zamówienia, a nie udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, potencjalnemu wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zawarcia umowy w wyniku przedstawienia najniższej wartości.

Opis przedmiotu wyceny

UWAGA: Wycena szacunkowa powinna być wykonana odrębnie: dla obydwu obiektów oraz dla robót kwalifikowalnych, robót niekwalifikowalnych i poza projektowych w poszczególnych obiektach.

Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie:

- Budynek ul. Skarbowa.

a/ Projekt i roboty kwalifikowalne:

- Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami w części piwnicznej budynku. Montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odcinających i powrotnych - 42 pkt. montaż licznika ciepła 1 szt.

- Montaż systemu solarnego składającym się z 40 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody i systemu solarnego - 20 szt., zastąpić „Opomiarowanie instalacji ciepłej wody” – 1 licznik ciepłej wody użytkowej i opomiarowanie systemu solarnego – 1 licznik.

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Oświetlenie LED - Panel 20W i 40W w nowej oprawie 126 szt.

- Żarówka LED 8W w nowej oprawie 272 szt.

- Montaż czujników ruchu - 90 szt.

- Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi dla potrzeb pomieszczenia kuchni, jadalni i pracowni analitycznej oraz montaż licznika chłodu - 319 m2.

- Docieplenie ścian zewnętrznych dziedzińca wełną mineralną. Grubość izolacji 15 cm, λ=0,036 W/(mK) -1 759,50 m2.

- Docieplenie ścian wewnętrznych między strychem starego budynku a pomieszczeniami ogrzewanymi nowego budynku wełną mineralną. Grubość izolacji - 10 cm; λ=0,036 W/(mK) - 145,3 m2.

- Docieplenie stropów nad przejazdami wełną mineralną Grubość izolacji - 18 cm; λ=0,036 W/(mK) - 110,25 m2. UWAGA: występuje konieczność przełożenia instalacji w.u. i c.o. biegnącej w poprzek przejazdu – łącznie 8 rurociągów o dł. 4 mb; śr.: Φ 25 – 2 szt, Φ 32 – 3 szt, Φ 50 – 2 szt, Φ 80 – 1 szt.

- Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Grubość izolacji - 20 cm; λ=0,036 W/(mK) -1 448,25 m2.

- Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej. Grubość izolacji - 23 cm; λ=0,042 W/(mK) -501,35 m2.

- Docieplenie ścian w gruncie styropianem ekstrudowanym. Grubość izolacji - 14 cm; λ=0,036 W/(mK) -361,81 m2.

- Wymiana starych drzwi zewnętrznych (6 szt.) na nowe WT2021, współczynnik U= 1,3 W/(m2K) - 16,33m2.

- Renowacja starych drzwi zewnętrznych (1 szt.) - drzwi drewniane, współczynnik U= 3,50 W/(m2K) - 4,56 m2.

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych - 212szt./m2.

b/ Projekt i roboty niekwalifikowalne:

- Skucie istniejących i wykonanie nowych nawierzchni podworców, ze spadkami – 245 m2,

- Odtworzenie przyściennego magazynu gazów medycznych (istniejąca zabudowa z siatki z zadaszeniem z blachy trapezowej), wykonanie nowej rampy dla 3 zbiorników tlenu ciekłego po 1000 kg każdy, oraz szafy rozdzielczej sprężonych gazów medycznych - 12 butli x 50l. Dodatkowo wymagany projekt organizacji funkcjonowania instalacji gazów medycznych i transportu w podworcach szpitala podczas trwania robót związanych z realizacją całego zadania.

- Wymiana odpowietrzników kanalizacyjnych z fragmentem rury kanalizacyjnej w nowej części szpitala (stropodachu) - 11 pionów po ok. 6 mb, Φ110/80.

- Demontaż i ponowny montaż na przedłużonych wspornikach wraz z uruchomieniem klimatyzatorów zainstalowanych w podworcach - 36 szt.

- Wymiana zewnętrznych parapetów okiennych (170 mb), rynien (20 mb) z pasem nad/pod-rynnowym (90 mb) i rur spustowych (125 mb) o śr. 150 mm.

c/ Projekt i roboty poza projektowe:

- Remont częściowy elewacji kamiennej południowej (płyty kamienne z piaskowca i granitu) – przedmiar robót w załączeniu.

- Budynek ul. Focha.

a/ Projekt i roboty kwalifikowalne:

- Montaż systemu solarnego składającym się z 20 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody - 1 licznik i opomiarowanie systemu solarnego – 1 licznik.

- Oświetlenie LED - Panel 40 W w nowej oprawie – 104 szt.

- Oświetlenie LED - Panel 20 W w nowej oprawie - 378 szt.

- Oświetlenie LED - Panel 60 W w nowej oprawie - 2 szt.

- Żarówka LED 8W w nowej oprawie – 35 szt.

- Oświetlenie LED 8 W w nowej oprawie - 14 szt.

- Montaż czujników ruchu - 37 szt.

- Instalacja fotowoltaiczna wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii 64 m2, 10 kW- liczba paneli PCV 40 szt.

- Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi - 615,30 m2.

- ocieplenie stropu pod dachem wełną mineralną. Grubość izolacji - 22 cm; λ=0,040 W/(mK) -436,09 m2.

- Wymiana starych okien zewnętrznych (96 szt.) na nowe spełniające WT2021, współczynnik U= 0,90 W/ (m2K) - 237,94 m2.

- Wymiana luksferów (5 szt.) na okna z nawiewnikami powietrza spełniające WT2021, współczynnik U= 0,90 W/(m2K) - 3 m2.

- Wymiana starych drzwi zewnętrznych (3 szt.) na nowe WT2021, współczynnik U= 1,30 W/(m2K) - 10,64 m2.

- Wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych - 463,93 m2.

- Montaż liczników ciepła oraz chłodu (dla każdego licznik) - 1 szt.

b/ Projekt i roboty niekwalifikowalne:

- Malowanie pomieszczeń po wymianie drzwi i okien.

- Uzupełnienie wykładzin podłogowych w rejonie robót po wymianie drzwi balkonowych i zewnętrznych.

Zadanie w całości winno zostać zrealizowane w 2020 roku.

Termin składania wyceny

- Wycenę określona na Załączniku nr 1, należy składać w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4 – Dział Techniczny lub e-mail: techniczny@dietl.krakow.pl

- Termin składania ofert szacunkowych upływa dnia 12.12.2019r.

Kierownik Działu Technicznego

Robert Szlachta

Załącznik Nr 1

Szacunkowa wycena wartości zamówienia

na

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1 i al. Focha 33. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach programu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” współfinansowanego z Budżetu Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, 4 Oś priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, wraz z robotami niekwalifikowalnymi.

W odpowiedzi na wniosek szacunkowa wartość zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji energetycznej w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Skarbowej 1,

wynosi:

Budynek ul. Skarbowa 1

Dla robót kwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

Dla robót niekwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

Dla robót poza projektowych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

Budynek al. Focha 33

Dla robót kwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

Dla robót niekwalifikowalnych:

Netto: ........................................................................... PLN,

podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN

Brutto …………………………………PLN

| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)